ПАСПОРТ

И

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАШИНА ТЕРМИЧЕСКОЙ РЕЗКИ

CG1-75

Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за покупку этого изделия. Вы приобрели машину термической резки, удовлетворяющую всем требованиям нормативных документов и аттестованную Международным Стандартом ISO 9001-2003.

Читайте эту инструкцию полностью, чтобы гарантировать правильное, безопасное и эффективное использование этой машины. Чтобы понять, как работать и обслуживать машину в сотрудничестве с коллегами на рабочем месте для безопасной и четкой работы, убедитесь, что Вы прочли, поняли и приняли все необходимые меры безопасности.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод-изготовитель гарантирует соответствие Машины термической резки техническим условиям и нормативным документам на данный вид продукции.

Срок гарантийного обслуживания исчисляется с момента приобретения оборудования Покупателем у Дистрибьютора или Официального торгового представителя завода.

Гарантийный срок обслуживания составляет 12 месяцев при условии соблюдения правил и условий эксплуатации.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы.

Серийный номер № __________________________________

Дата продажи ________________________

Подпись продавца ____________________

М.П.

VI. Техническое обслуживание

- Машина должна храниться в сухом месте при нормальной температуре и влажности.

- Один раз в полгода смазывайте редуктор и подвижные части машины.

- Запрещается использовать машину на открытом воздухе, когда идет дождь, чтобы избежать электрического удара и   повреждения электрооборудования.

- Перед использованием машины обязательно проверьте все соединения на герметичность.

- Если машина не используется оператором в течение долгого времени, отсоедините вилку питания от магистрали, затяните газовые вентили, чтобы исключить случайное повреждение машины или опасную ситуацию.

- Машина должна использоваться и обслуживаться установленным персоналом и регулярно проверяться и технически обслуживаться не реже одного раза в два месяца.

- Штепсель питающего провода фиксируется накидной гайкой. Перед отсоединением электрического штепселя отверните гайку.

СОДЕРЖАНИЕ

1.   Общий вид

- Основные Технические Данные

3.   Применение

4.   Конструкция

5.    Режимы работы

- Техническое обслуживание

- Общий вид

редукторов давление газов в соответствии с рекомендациями таблицы для определенной толщины стальной плиты.

- Для резки наклонной поверхности сначала ослабьте зажимной винт на держателе резака, поверните резак на заданный угол, затем подтяните зажимной винт.

- Машина приводится в движение серводвигателем постоянного тока, скорость вращения которого может регулироваться и контролироваться системой цифрового управления. С помощью рукоятки потенциометра установите необходимую скорость перемещения. Тумблером переключателя выберите направление движения.

- Газораспределитель машины снабжен клапаном, открывающий подачу газов к резаку машины и имеет три рабочих положения: а) закрыто; в) подогревающий кислород и горючий газ открыты; с) режущий кислород, подогревающий кислород и горючий газ открыты. Каждый резак оборудован тремя регулирующими вентилями, а именно: вентиль горючего газа, вентиль кислорода подогревающего пламени и вентиль режущего кислорода. С помощью вентилей горючего газа и кислорода предварительного нагрева контролируют газовую смесь пламени предварительного нагрева. После нагрева металла до определенной температуры открываем клапан в положение с), при этом вентиль режущего кислорода должен быть открыт. В это время металлорежущий станок запустится по рельсам для прямой резки. После окончания резки остановить машину и закрыть клапан и вентили.

Схема электрическая

V. Режим работы

- В соответствии с толщиной разрезаемого листа выберите подходящее сопло резки (см.таблицу). Если в качестве горючего газа предполагается использовать ацетилен, то необходимо также правильно выбрать ацетиленовое (пропановое) сопло.

- Для прямой резки разместите направляющие рельсы на стальной плите параллельно линии реза, затем установите машину на рельсы. С помощью механизмов перемещения держателей резаков выставите резаки точно по линии реза, установите высоту и угол резания. Установите направление и скорость перемещения согласно толщине стальной плиты с помощью потенциометра и переключателя.

- Подключите с помощью шлангов баллоны кислорода и пропана (или ацетиленовый генератор) к газораспределителю машины, откройте вентили баллонов и настройте с помощью

| II. Основные Технические характеристики |
| --- |
| 1. Технические требования: |
| (1) Размеры и Масса: |  |
| Габариты [ДxШxВ] | 510x1200x500 мм |
| Общий вес [gross] | 28 кг |
| Вес машины | 10 kg |
| Вес газового резака | 3.2 kg |
| Вес направляющего рельса | 8 kg |
| (2) Номенклатура резки: |  |
| Толщина резки на стальной плите | 50-350 мм |
| Ширина реза | 350 мм |
| Скорость резания | 50-750 мм/мин |
|  | Плавное регулирование |
| (3) Двигатель: |  |
| Тип | DC servomotor |
| Модель | ZYT261 |
| Мощность | 24 W |
| Электрический ток | 0.5A |
| Нормальное напряжение | 110V |
| Частота вращения | 3600-4600 rpm |
| (4) Напряжение питающей сети | AC 220V |
| (5) Эта машина укомплектована | № 7" – 9" сопла |
|  | Другие сопла закупаются отдельно. |

2. Сопло резки:

| No. | Толщина детали, мм | Давление кислорода, MПa | Давление пропана, MПa | Скорость резки, мм/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 90-120 | 0.40-0.60 | >0.04 | 210-170 |
| 6 | 120-160 | 0.50-0.80 | >0.05 | 180- 40 |
| 7 | 160-200 | 0.6-0.90 | >0.05 | 150-110 |
| 8 | 200-270 | 0.60-1.00 | >0.05 | 120-90 |
| 9 | 270-350 | 0.7-1.1 | >0.05 | 90-60 |
| 10 | 350-400 | 0.7-1.2 | >0.05 | 70-50 |

III. Применение

Эта машина является универсальным металлорежущим станком для раскроя стальных плит с толщиной более 50 мм. на полосы посредством кислородной резки

Чистота поверхности граней, выполненных этой машиной, может быть до 12.5, которая не нуждается в дальнейшей обработке при общих условиях.

Конструкция машины компакта, проста в эксплуатации и безопасна в работе, имеет высокий коэффициент использования, приводя к лучшим экономическим результатам. Рекомендуется для использования в судостроении, мостостроении и тяжелых отраслях промышленности машиностроения.

IV. Конструкция

1. Корпус:

Корпус машины изготовлен из легкого, прочного, алюминиевого сплава не подверженного коррозии.

2. Двигатель:

Сервомотор СИСТЕМЫ ЦИФРОВОГО УПРАВЛЕНИЯ Модели ZYT261 мощностью 24W имеет малые размеры и хорошую долговечность. Двигатель имеет возможность вращаться в прямом и обратном направлении. Он непосредственно соединен с редуктором и механизмом сцепления, чтобы привести в движение ведущие колеса.

3. Регулятор скорости:

Изменение скорости двигателя осуществляется с помощью потенциометра, расположенного на верхней поверхности корпуса, в пределах диапазона 50-750 мм/мин. Рядом расположен тумблер переключателя направления движения. В передней части корпуса расположен рычаг механизма сцепления, с помощью которого можно включать и выключать движение машины.

4. Блок кислородной резки:

Блок резки состоит из газовых вентилей с клапаном, консоли и резака, установленных в держателе. Держатель резака имеет реечные механизмы, которые позволяют перемещать резак вдоль консоли, регулировать высоту установки резака над поверхностью металла, а также устанавливать угол наклона резака в пределах ±45°. Положение резака фиксируется винтами.